Информация о построенной ККД в Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаул, поселок Каражар,

Консорций ТОО «Азия Пром Инжиниринг АПГ»  и ТОО «Монолит-Дизайн-2030», в 2018 году построил Пассажирскую  подвесную  одноканатную дорога с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом канате и неотцепляемого на станциях подвижного состава.

Канатная дорога,  бывшая  в употреблении, производства компании  «_POMA_», 1988_г. выпуска.

Выполнены:  закупка в Европе, поставка и транспорт ККД до места установки ,  строительно-монтажные, ремонтные работы на оборудовании или закупку недостающих частей оборудования , пуско-наладочные работы по строительству объекта. Полностью изменена и установлена новая  система электроуправления и электро двигатель.

Установлен новый трос и счалка троса, производства Северсталь Россия , новые несущие подшипники обводного колеса и гидравлические цилиндры натяжения мощностью 13 Т.

При строительстве, в целях сбережения природы и минимизации экологического ущерба от эрозии ветра и воды,  применена технология транспорта бетона и оборудования, а также монтаж опор и растяжки троса с помощи грузовой канатной дороги .

Основные характеристики

Пропускная способность (в одном направлении максимально),        чел/ч: 600

Режим работы , Максимально допускаемая нагрузка  :Вверх : 100%   вниз 50 %   одновременно

Вверх : 50%   вниз 50 %   одновременно

Вверх : 0%   вниз 10 %   одновременно

Скорость движения, м/с:                              		лыжник - 2,35 / пешеход - 1,2

Время проезда в одном направлении, мин: 		лыжник – 6м 50с / пешеход – 13м 24с

Тип:                                                                               		двухкресельная

максимальное  число, кресел,:                                       		68

Интервал посадки в кресла, мин с:                                		12

Расстояние между креслами  , м:                               	 	27,6

Ширина колеи, м: 						3,60

Длина :                                                                                     		980 м

Превышение верхней станции над нижней, м:                           	213,9

Число опор:                                                                                            8

Натяжение : 						гидравлическое

Канат : диаметр 32 мм 6 x19 (1+6+616)+ 1 полипропилен сердечник длина 2022 м

Электродвигатель :                                                                       	90   кВт